## Slide 1: Hardware Description Languages (HDL): VHDL.
Contenido
  Uso del código genérico.
  .sumador completo.
  Atributos

## Slide 2: Generic
Instrucción que permite pasar información específica a la entidad o un componente ( la cual se puede utilizar para parametrizar el código). Los datos genéricos no tiene modo ni dirección.
Sintaxis
En la entidad:
En el componente:
entity entity_name is
generic (generic list);
port (port list);
end entity_name;
component component_name
generic (generic_list);
port (port_list);
end component;
instance_label: component_name
generic map
(generic_association_list)
port map (port_association_list);

## Slide 3: Ejemplos: Generic
Se declara un parámetro genérico N tipo entero.
entity PARITY is
generic (N : integer);
port (A : in std_logic_vector
(N-1 downto 0);
ODD : out std_ulogic);
end PARITY;
En el uso del componente:
component PARITY
generic (N : integer);
port (A : in std_logic_vector
(N-1 downto 0);
ODD : out std_ulogic);
end component;

## Slide 4: Ejemplos: Generic
El parámetro N debe definirse en la instanciación:.
Instanciando el componente en la arquitectura:
component PARITY
generic (N : integer);
port (A : in std_logic_vector
(N-1 downto 0);
ODD : out std_ulogic);
end component;
U1: PARITY
generic map (N => 8)
port map (A => DATA_BYTE,
ODD => PARITY_BYTE);

## Slide 5: Ejemplos: Generic para parametrizar el tiempo de atraso
El parámetro genérico es el tiempo de atraso..
entity AN2_GENERIC is
generic (DELAY: time := 1.0 ns);
port (A,B : in std_logic;
Z : out std_logic);
end AN2_GENERIC;
architecture BEH of AN2_GENERIC is
begin
Z <= A and B after DELAY;
end A;